Общая информация о регулируемой организации ОАО «Водоканалсервис»

| Наименование | Открытое акционерное общество «Водоканалсервис» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Абдулатипов Магомедкамиль Алиевич |
| ОГРН | 1110546001103 от 14 октября 2011г. |
| ИНН/КПП | 0546021918/054601001 |
| Почтовый адрес | Россия, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Гагарина № 24 Почтовый адрес: Россия, Республика Дагестан, 368124 v_kanal24@mail.ru |
| Режим работы | Начало работы -8.00 Окончание работы-17.00 Абонентного отдела – с 8.00 до 17.00 без перерыва Выходной день: суббота и воскресенье Диспетчерской службы – круглосуточно, без выходных Тел: 2-11-41 |
| Вид регулируемой деятельности | Услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |

### 2. Краткое описание системы водоснабжения

### города Кизилюрта и посёлка Новый Сулак.

2.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от водовода «Миатли-Махачкала» и водозабора состоящего из 3 скважин. Средний срок эксплуатации скважин составляет 18 лет. Мощность Очистных сооружений водоснабжения проектная 9тыс.м3/сут., фактическая 25тыс.м3/сут., износ до 22%.

Таким образом, система водоснабжения включает в себя:

- Скважины – 3 ед.

- Очистных сооружений водоснабжения.

- Водопроводные сети.

- Лаборатория по анализу воды – 1 ед., в т.ч. аттестованных – 1 ед.

- Водопроводные насосные станции – 1 ед., суточная производительность 25000 м3.

- Приборы учета – 1 ед., на месте водозабора от водовода «Миатли-              Махачкала».

- Водопроводные сети – 134,34 км.

- Пожарные гидранты – 46 шт.

- Водопроводные колодцы – 276 шт.

- Подкачивающие насосные станции -13

2.2. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях водоочистки и в водопроводных сетях, оценка возможности применения новых технологий водоподготовки.

Состав водопроводных сооружений.

- Скважины с насосными станциями 1 подъема – 3 шт.

- Очистные сооружения водоснабжения (ОСВ).

- Хлораторная для обеззараживания воды.

- Резервуары чистой воды емкостью 1000 м3 – 2 шт.

Краткое описание системы водоотведения.

Водоотведение осуществляется путём перекачки стоков канализационными насосными станциями (далее КНС) на очистные сооружения канализации (далее ОСК).

Всего КНС 8 станций. Суммарная мощность КНС – 763м3/сут.

Всего ОСК – 2 сооружений. Суммарная мощность ОСК проектная 8400м3/сут., фактическая 15000м3/сут

Протяжённость канализационных сетей 59,04км, в том числе напорные сети 23,15км.

Материал трубопроводов:

- Асбестоцементные трубы

- Полиэтиленовые трубы

- Керамические трубы

- Стальные трубы

- Железобетонные трубы.

Состав ОСК.

- Песколовки.

- Первичные отстойники.

- Биофильтры

- Вторичные отстойники.

- Хлораторная.

- Иловые площадки.

- Иловая насосная станция.

- КНС.

- Внутриплощадочные самотечные и напорные канализационные сети.

На ОСК канализационные стоки проходят механическую и биологическую очистку. После обеззараживания хлором стоки сбрасываются в р.Сулак через самотечный коллектор диаметром 1200мм.